УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” від ГРС-Локачі

## за грудень 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12.15 | 97.054 | 1.829 | 0.236 | 0.042 | 0.033 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.601 | 0.188 | 0.004 |  | 8080 | 11856 | 0.6889 |  | не виявл | не виявл. |
| 17.12.15 | 97.033 | 1.841 | 0.244 | 0.044 | 0.035 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.613 | 0.173 | 0.004 | -13.0 | 8082 | 11859 | 0.6890 |  | не виявл | не виявл |
| 25.12.15 | 96.788 | 1.922 | 0.334 | 0.051 | 0.040 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.651 | 0.195 | 0.005 | -15.6 | 8097 | 11859 | 0.6912 | не виявл | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС - Локачі і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець