ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 10-6

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кіровоградгаз» (Кіровоградська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.12 по 31.12.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 07 | 96,236 | 2,064 | 0,636 | 0,102 | 0,098 | 0,035 | 0,010 | 0,671 | 0,140 | 0,008 | - 19,8 | 0,698 | 8177 | 11915 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,670 | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 96,033 | 2,178 | 0,684 | 0,112 | 0,108 | 0,038 | 0,011 | 0,675 | 0,153 | 0,008 | - 19,8 | 0,700 | 8194 | 11922 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,674 | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 96,214 | 2,073 | 0,639 | 0,102 | 0,097 | 0,034 | 0,010 | 0,679 | 0,144 | 0,008 | - 16,0 | 0,698 | 8176 | 11913 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,678 | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 96,295 | 2,006 | 0,619 | 0,100 | 0,095 | 0,035 | 0,011 | 0,692 | 0,138 | 0,009 | - 19,4 | 0,697 | 8169 | 11908 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,691 | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.12.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                          Доброчинська І.Д.               				                     31.12.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата