УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ «Львівгаз»

ГРС Добротвір, ГРС Сокаль, ГРС Корчин, ГРС Червоноград

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з  30.12.2015р.   по  _________

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.12.15 | 96,256 | 1,934 | 0,447 | 0,064 | 0,069 | 0,035 | 0,005 | 0,823 | 0,360 | 0,007 |  | 8100 | 0,697 | 11814 |  |  |  |
| 10.12.15 | 96,987 | 1,851 | 0,236 | 0,041 | 0,033 | 0,018 | 0,001 | 0,609 | 0,218 | 0,006 |  | 8079 | 0,690 | 11850 |  |  |  |
| 16.12.15 | 96,884 | 1,930 | 0,247 | 0,044 | 0,035 | 0,022 | 0,001 | 0,599 | 0,233 | 0,005 |  | 8087 | 0,690 | 11853 |  |  |  |
| 23.12.15 | 96,884 | 1,900 | 0,265 | 0,045 | 0,038 | 0,021 | 0,002 | 0,609 | 0,230 | 0,006 |  | 8088 | 0,691 | 11853 |  |  |  |
| 30.12.15 | 96,917 | 1,859 | 0,259 | 0,043 | 0,039 | 0,021 | 0,001 | 0,615 | 0,240 | 0,006 |  | 8083 | 0,690 | 11847 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.