Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12 | 95,064 | 2,556 | 0,747 | 0,118 | 0,139 | 0,067 | 0,021 | 0,734 | 0,550 | 0,004 |  | 8207 | 0,710 | 11858 |  |  |  |  |
| 07.12. | 97,051 | 1,856 | 0,245 | 0,045 | 0,035 | 0,012 | 0,002 | 0,580 | 0,169 | 0,005 |  | 8087 | 0,689 | 11866 |  |  |  |  |
| 14.12. | 97,017 | 1,835 | 0,240 | 0,046 | 0,036 | 0,011 | 0,007 | 0,605 | 0,197 | 0,006 |  | 8082 | 0,689 | 11855 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 21.12. | 95,290 | 2,342 | 0,813 | 0,130 | 0,131 | 0,051 | 0,017 | 0,915 | 0,306 | 0,005 |  | 8202 | 0,707 | 11875 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

Філія УМГ “Львівтрансгаз”