Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Розвадів

по газопроводу Угерсько-Львів Ду1000

за період  з  01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12. | 97,081 | 1,410 | 0,399 | 0,069 | 0,070 | 0,034 | 0,011 | 0,690 | 0,230 | 0,006 |  | 8084 | 0,691 | 11841 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 07.12. | 94,289 | 2,705 | 0,824 | 0,105 | 0,128 | 0,057 | 0,015 | 0,950 | 0,921 | 0,006 |  | 8170 | 0,716 | 11751 |  |  |  |  |
| 14.12. | 94,004 | 2,735 | 0,864 | 0,109 | 0,137 | 0,062 | 0,026 | 1,063 | 0,996 | 0,004 |  | 8169 | 0,719 | 11727 |  |  |  |  |
| 21.12. | 95,547 | 2,216 | 0,734 | 0,115 | 0,118 | 0,042 | 0,011 | 0,925 | 0,286 | 0,006 |  | 8175 | 0,704 | 11861 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата