Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”_ГРС  Бібрка, Кологури, Н.Стрілища

газопроводу___Івацевичі –Долина ІІ н._____________________________

за   грудень  2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.12 | 95,9961 | 2,2749 | 0,5914 | 0,0945 | 0,0943 | 0,0281 | 0,0033 | 0,7923 | 0,1194 | 0,0058 | - | 0,6979 | 8168 | 11900 | - | - | - | - |
| 09.12 | 94,2852 | 2,9936 | 0,7799 | 0,1120 | 0,1278 | 0,0456 | 0,0094 | 0,8867 | 0,7538 | 0,0062 | - | 0,7137 | 8194 | 11800 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 15.12 | 94,1134 | 3,1050 | 0,8354 | 0,1200 | 0,1372 | 0,0511 | 0,0116 | 0,9145 | 0,7057 | 0,0061 | - | 0,7151 | 8215 | 11818 | - | - | - | - |
| 23.12 | 94,0588 | 3,2637 | 0,7565 | 0,1170 | 0,1463 | 0,0614 | 0,0177 | 0,7791 | 0,7938 | 0,0059 | - | 0,7160 | 8225 | 11824 | - | - | - | - |
| 31.12 | 92,8403 | 3,5902 | 0,9753 | 0,1264 | 0,1637 | 0,0697 | 0,0126 | 1,0626 | 1,1534 | 0,0057 | - | 0,7266 | 8226 | 11737 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.__________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис