УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Стрептів, Почапи, Бортків, Буськ, Золочів, Звижень, Підкамінь, Новоселище, Ремезівці

по газопроводу КЗУ   за період

з  29.12.2015р.   по    _________

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.15 | 97,125 | 1,530 | 0,351 | 0,054 | 0,052 | 0,023 | 0,002 | 0,754 | 0,102 | 0,007 |  | 8079 | 0,689 | 11853 |  |  |  |
| 09.12.15 | 96,966 | 1,859 | 0,242 | 0,042 | 0,034 | 0,017 | 0,003 | 0,614 | 0,216 | 0,007 |  | 8081 | 0,690 | 11850 |  |  |  |
| 15.12.15 | 96,877 | 1,926 | 0,249 | 0,045 | 0,036 | 0,020 | 0,001 | 0,603 | 0,237 | 0,006 |  | 8086 | 0,691 | 11851 |  |  |  |
| 22.12.15 | 96,932 | 1,877 | 0,250 | 0,043 | 0,034 | 0,026 | 0,001 | 0,617 | 0,214 | 0,006 |  | 8085 | 0,690 | 11853 |  |  |  |
| 29.12.15 | 96,981 | 1,849 | 0,241 | 0,041 | 0,034 | 0,019 | 0,005 | 0,611 | 0,213 | 0,006 |  | 8082 | 0,690 | 11852 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.