Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ “Львівгаз”______ГРС  Липники, Пустомити, АГНКС_________________

газопроводу ______Угерсько - Львів________________________________

за __грудень_2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.12 | 93,8783 | 3,0625 | 0,7833 | 0,1026 | 0,1285 | 0,0485 | 0,0180 | 0,9716 | 1,0010 | 0,0057 | - | 0,7177 | 8174 | 11739 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 10.12 | 93,4366 | 3,2300 | 0.8498 | 0,1102 | 0,1444 | 0,0614 | 0,0155 | 1,0233 | 1,1220 | 0,0069 | - | 0,7217 | 8186 | 11721 | - | - | - | - |
| 16.12 | 96,8883 | 1,9092 | 0,2551 | 0,0480 | 0,0395 | 0,0143 | 0,0033 | 0,6203 | 0,2159 | 0,0062 | - | 0,6900 | 8088 | 11854 | - | - | - | - |
| 24.12 | 94,9676 | 2,6660 | 0,8347 | 0,1312 | 0,1472 | 0,0586 | 0,0175 | 0,7729 | 0,3983 | 0,0059 | - | 0,7090 | 8231 | 11893 | - | - | - | - |
| 30.12 | 94,7159 | 2,8179 | 0,8757 | 0,1366 | 0,1503 | 0,0557 | 0,0224 | 0,7936 | 0,4253 | 0,0065 | - | 0,7110 | 8244 | 11894 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ____  Саловський Б.Й_____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис