Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Холодновідка,замір Городок, ГРС Куровичі,АГНКС

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н.__

за     грудень  2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12 | 96,7961 | 1,7513 | 0,4152 | 0,0647 | 0,0649 | 0,0219 | 0,0023 | 0,7630 | 0,1145 | 0,0060 | - | 0,6914 | 8104 | 11865 | - | - | - | - |
| 03.12 | 97,0049 | 1,5736 | 0,3767 | 0,0607 | 0,0634 | 0,0241 | 0,0131 | 0,7709 | 0,1059 | 0,0067 | - | 0,6901 | 8091 | 11857 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 08.12 | 96,8529 | 1,9471 | 0,2512 | 0,0451 | 0,0374 | 0,0134 | 0,0020 | 0,6333 | 0,2115 | 0,0061 | - | 0,6901 | 8087 | 11853 | - | - | - | - |
| 15.12 | 96,7769 | 1,9909 | 0,2666 | 0,0487 | 0,0406 | 0,0145 | 0,0047 | 0,6318 | 0,2200 | 0,0054 | - | 0,6908 | 8094 | 11856 | - | - | - | - |
| 22.12 | 96,9138 | 1,8758 | 0,2665 | 0,0471 | 0,0400 | 0,0123 | 0,0026 | 0,6456 | 0,1905 | 0,0059 | - | 0,6897 | 8086 | 11855 | - | - | - | - |
| 30.12 | 96,8280 | 1,9673 | 0,2573 | 0,0446 | 0,0371 | 0,0128 | 0,0011 | 0,6356 | 0,2107 | 0,0057 | - | 0,6902 | 8089 | 11854 | - | - | - | - |
| 31.12 | 92,8403 | 3,5902 | 0,9753 | 0,1264 | 0,1637 | 0,0697 | 0,0126 | 1,0626 | 1,1534 | 0,0057 | - | 0,7266 | 8226 | 11737 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ__________Хімік _________________Роїк Г.В._____________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис