Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Винники, В.Білка, АГНКС___

газопроводу __Івацевичі-Комарно (основна)____________________________________

за   грудень  2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12 | 97,1224 | 1,5066 | 0,3532 | 0,0568 | 0,0573 | 0,0189 | 0,0039 | 0,7723 | 0,1024 | 0,0061 | - | 0,6888 | 8078 | 11850 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 03.12 | 96,8290 | 1,9579 | 0,2587 | 0,0475 | 0,0390 | 0,0157 | 0,0026 | 0,6291 | 0,2154 | 0,0052 | - | 0,6904 | 8091 | 11855 | - | - | - | - |
| 08.12 | 96,867 | 1,9380 | 0,2498 | 0,0447 | 0,0371 | 0,0120 | 0,0013 | 0,6376 | 0,2076 | 0,0062 | - | 0,6899 | 8086 | 11852 | - | - | - | - |
| 15.12 | 96,8771 | 1,9136 | 0,2567 | 0,0481 | 0,0399 | 0,0153 | 0,0077 | 0,6187 | 0,2168 | 0,0060 | - | 0,6902 | 8090 | 11855 | - | - | - | - |
| 22.12 | 96,4990 | 2,0513 | 0,3862 | 0,0657 | 0,0622 | 0,0237 | 0,0033 | 0,6528 | 0,2498 | 0,0060 | - | 0,6939 | 8117 | 11863 | - | - | - | - |
| 31.12 | 94,6779 | 2,7563 | 0,8045 | 0,1245 | 0,1488 | 0,637 | 0,0433 | 0,8302 | 0,5452 | 0,0055 | - | 0,7119 | 8225 | 11859 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й._________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.____________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис