Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС “Сірка”

Яворів(зам.з Комарна)  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.12. | 96,610 | 1,359 | 0,411 | 0,104 | 0,103 | 0,094 | 0,038 | 0,877 | 0,397 | 0,007 |  | 8092 | 0,698 | 11797 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 08.12. | 97,335 | 1,143 | 0,230 | 0,072 | 0,059 | 0,080 | 0,031 | 0,798 | 0,245 | 0,007 |  | 8053 | 0,690 | 11808 |  |  |  |  |
| 15.12. | 97,161 | 1,319 | 0,243 | 0,069 | 0,059 | 0,069 | 0,034 | 0,786 | 0,254 | 0,006 |  | 8063 | 0,691 | 11814 |  |  |  |  |
| 22.12. | 96,635 | 1,496 | 0,314 | 0,081 | 0,080 | 0,074 | 0,034 | 1,014 | 0,266 | 0,006 |  | 8072 | 0,695 | 11792 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата