УМГ “Львівтрансгаз”

Дашавське ВУПЗГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Cвідоцтво про атестацію  № РЛ 036/15

Чинне до 10.04.2019р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

### Переданого       Дашавським ВУПЗГ    та прийнятого  __ПАТ «Львівгаз»____

(назва підприємства)

по __Газопроводу   Івацевичі-Долина –ІІ,КС-Дашава КС-Пукеничі_     за період з   __01.12.2015р.__  по  ___29.12.2015р.___

(назва газопроводу)

| Компонентний склад , % об. | Температура точка роси вологи (р=0,4 0кгс/см2) , ºС | Густина пікнометрична кг/м3 , при 20 ºС, 101,325 кПА | Густина хроматографічна кг/м3 , при 20 ºС, 101,325 кПА | Теплота згоряння нижча ккал/м3 | Число Воббе (вище) ккал/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 домішок,г/м3 | Масова концетрація меркаптанової сірки , г/м3 | Масова концетрація сірководню , г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Метан | Етан | Пропан | Ізо-Бутан | н- Бутан | Пентан | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Концетрація кисню |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2015 | 94.840 | 2.861 | 0.917 | 0,145 | 0,151 | 0,057 | 0,012 | 0.737 | 0.274 | 0,006 | -9.2 |  | 0,7103 | 8271 | 11942 |  |  |  |
| 08.12.2015 | 94,854 | 2,819 | 0,876 | 0,129 | 0,141 | 0,053 | 0,009 | 0,784 | 0,329 | 0,006 | -8.2 |  | 0,7098 | 8248 | 11914 |  |  |  |
| 15.12.2015 | 94,847 | 2,814 | 0.872 | 0,129 | 0,141 | 0,053 | 0,010 | 0,792 | 0,335 | 0,007 | -10.7 |  | 0,7099 | 8247 | 11911 |  |  |  |
| 22.12.2015р. | 94,808 | 2.833 | 0,871 | 0,135 | 0,142 | 0,053 | 0,014 | 0,791 | 0,347 | 0,006 | -9.9 |  | 0,7103 | 8249 | 11911 | Відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| 29.12.2015р. | 94,754 | 2,864 | 0,880 | 0,129 | 0,142 | 0,054 | 0,011 | 0,800 | 0,359 | 0,007 | -11,1 |  | 0,7107 | 8249 | 11907 |  |  |  |

Керівник  _______Дашавського   ВУПЗГ                                                                                          М.В.Штинда._____________04.01.2016р.

Підрозділу підприємства якому підпорядкована лабораторія                                                     прізвище                         підпис                   дата

Керівник лабораторії  ____________________________________________________________О.П.Гойсак__________________________04.01.2016р.

прізвище                                  підпис                         дата