Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.12. | 97,137 | 1,293 | 0,266 | 0,072 | 0,071 | 0,075 | 0,038 | 0,800 | 0,241 | 0,007 |  | 8070 | 0,692 | 11819 |  |  |  |  |
| 09.12. | 97,175 | 1,191 | 0,271 | 0,076 | 0,070 | 0,048 | 0,031 | 0,914 | 0,219 | 0,005 |  | 8049 | 0,691 | 11797 |  |  |  |  |
| 16.12. | 96,689 | 1,695 | 0,371 | 0,084 | 0,075 | 0,048 | 0,033 | 0,768 | 0,232 | 0,005 |  | 8107 | 0,694 | 11846 |  |  |  |  |
| 24.12. | 97,161 | 1,273 | 0,247 | 0,072 | 0,065 | 0,067 | 0,029 | 0,821 | 0,258 | 0,007 |  | 8058 | 0,691 | 11806 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата