Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого  Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з  ГРС Рудки

по газопроводу Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.12. | 98,774 | 0,234 | 0,079 | 0,057 | 0,023 | 0,051 | 0,021 | 0,567 | 0,185 | 0,009 |  | 7979 | 0,679 | 11798 |  |  |  |  |
| 09.12. | 98,989 | 0,240 | 0,062 | 0,030 | 0,012 | 0,024 | 0,009 | 0,441 | 0,186 | 0,007 |  | 7969 | 0,677 | 11807 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 16.12. | 99,018 | 0,220 | 0,061 | 0,036 | 0,013 | 0,033 | 0,008 | 0,410 | 0,198 | 0,004 |  | 7973 | 0,677 | 11811 |  |  |  |  |
| 23.12. | 98,766 | 0,223 | 0,082 | 0,048 | 0,024 | 0,044 | 0,021 | 0,563 | 0,221 | 0,008 |  | 7973 | 0,679 | 11789 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ________________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата