Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Самбір

по газопроводу  Комарно-Дроздовичі Ду500

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12. | 95,480 | 2,352 | 0,634 | 0,102 | 0,119 | 0,062 | 0,017 | 0,749 | 0,479 | 0,006 |  | 8174 | 0,705 | 11848 |  |  |  |  |
| 10.12. | 97,222 | 1,731 | 0,228 | 0,041 | 0,033 | 0,014 | 0,003 | 0,532 | 0,188 | 0,008 |  | 8079 | 0,688 | 11863 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 14.12. | 97,044 | 1,805 | 0,244 | 0,045 | 0,036 | 0,018 | 0,004 | 0,607 | 0,193 | 0,004 |  | 8082 | 0,689 | 11856 |  |  |  |  |
| 21.12. | 96,789 | 1,876 | 0,348 | 0,058 | 0,052 | 0,022 | 0,003 | 0,628 | 0,217 | 0,007 |  | 8102 | 0,692 | 11861 |  |  |  |  |
| 28.12. | 96,647 | 1,854 | 0,302 | 0,053 | 0,053 | 0,022 | 0,008 | 0,813 | 0,242 | 0,006 |  | 8079 | 0,693 | 11823 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата