Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.12. | 97,181 | 0,447 | 0,268 | 0,114 | 0,106 | 0,126 | 0,071 | 1,361 | 0,316 | 0,010 |  | 8004 | 0,694 | 11703 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 07.12. | 97,418 | 0,434 | 0,224 | 0,099 | 0,089 | 0,120 | 0,070 | 1,245 | 0,302 | 0,009 |  | 7998 | 0,692 | 11714 |  |  |  |  |
| 14.12. | 97,021 | 0,547 | 0,336 | 0,124 | 0,122 | 0,110 | 0,044 | 1,335 | 0,352 | 0,008 |  | 8012 | 0,695 | 11705 |  |  |  |  |
| 21.12. | 97,178 | 0,455 | 0,272 | 0,109 | 0,107 | 0,125 | 0,060 | 1,380 | 0,305 | 0,009 |  | 8001 | 0,694 | 11701 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата