УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого РВУ « Львівавтогаз »    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 грудня по 31 грудня  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нижча , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 08 | 95,647 | 2,365 | 0,714 | 0,117 | 0,118 | 0,046 | 0,001 | 0,718 | 0,268 | 0,006 | - | 0,703 | 8199 | 11901 | - | - | - |  |
| 15 | 95,394 | 2,467 | 0,728 | 0,112 | 0,120 | 0,048 | 0,002 | 0,771 | 0,352 | 0,006 | +14,8 | 0,705 | 8196 | 11880 | - | - | - |  |
| 29 | 95,937 | 2,137 | 0,627 | 0,098 | 0,103 | 0,043 | 0,002 | 0,731 | 0,316 | 0,006 | - | 0,701 | 8161 | 11869 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Начальник   ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ____________Біляк І.Б.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант______В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ____________ Гнатків О.Б.          ______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                            прізвище                                                    підпис                                                дата