Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12. | 95,574 | 2,310 | 0,699 | 0,111 | 0,119 | 0,054 | 0,024 | 0,704 | 0,400 | 0,005 |  | 8192 | 0,705 | 11877 |  |  |  |  |
| 07.12. | 94,509 | 2,624 | 0,774 | 0,101 | 0,121 | 0,059 | 0,027 | 0,925 | 0,855 | 0,005 |  | 8168 | 0,714 | 11763 |  |  |  |  |
| 14.12. | 94,222 | 2,658 | 0,817 | 0,104 | 0,129 | 0,059 | 0,030 | 0,940 | 1,037 | 0,004 |  | 8163 | 0,717 | 11735 |  |  |  |  |
| 21.12. | 95,398 | 2,282 | 0,767 | 0,119 | 0,122 | 0,047 | 0,020 | 0,934 | 0,306 | 0,005 |  | 8187 | 0,705 | 11864 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата