Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.12. | 96,314 | 1,582 | 0,458 | 0,111 | 0,115 | 0,096 | 0,029 | 0,881 | 0,407 | 0,007 |  | 8112 | 0,700 | 11807 |  |  |  |  |
| 08.12. | 97,324 | 1,164 | 0,231 | 0,071 | 0,057 | 0,070 | 0,027 | 0,807 | 0,238 | 0,007 |  | 8050 | 0,690 | 11806 |  |  |  |  |
| 15.12. | 97,162 | 1,313 | 0,242 | 0,071 | 0,065 | 0,073 | 0,039 | 0,774 | 0,255 | 0,006 |  | 8068 | 0,691 | 11818 |  |  |  |  |
| 22.12. | 97,180 | 1,433 | 0,239 | 0,057 | 0,047 | 0,045 | 0,034 | 0,726 | 0,233 | 0,006 |  | 8066 | 0,690 | 11826 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата