УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Великі Мости

по газопроводу Івацевичі-Долина , II, ІІІ   за період

з  29.12.2015р.   по_________

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.15 | 97,068 | 1,577 | 0,365 | 0,056 | 0,054 | 0,022 | 0,001 | 0,746 | 0,104 | 0,007 |  | 8084 | 0,690 | 11857 |  |  |  |
| 09.12.15 | 96,957 | 1,864 | 0,243 | 0,042 | 0,034 | 0,022 | 0,001 | 0,615 | 0,216 | 0,006 |  | 8082 | 0,690 | 11851 |  |  |  |
| 15.12.15 | 96,882 | 1,921 | 0,248 | 0,045 | 0,036 | 0,017 | 0,003 | 0,605 | 0,237 | 0,006 |  | 8086 | 0,691 | 11851 |  |  |  |
| 22.12.15 | 96,924 | 1,885 | 0,252 | 0,041 | 0,033 | 0,026 | 0,001 | 0,617 | 0,216 | 0,005 |  | 8085 | 0,690 | 11853 |  |  |  |
| 29.12.15 | 96,991 | 1,841 | 0,241 | 0,042 | 0,034 | 0,020 | 0,001 | 0,611 | 0,213 | 0,006 |  | 8080 | 0,690 | 11851 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.							Куровська Н.І.