Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»  ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ- 2_______________________

за __грудень_2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12 | 94,788 | 2,822 | 0,751 | 0,121 | 0,141 | 0,073 | 0,015 | 0,798 | 0,482 | 0,009 | - | 0,7107 | 8225 | 11872 | - | - | - | - |
| 08.12 | 93,385 | 3,380 | 0,867 | 0,111 | 0,137 | 0,060 | 0,018 | 1,078 | 0,956 | 0,008 | - | 0,7219 | 8209 | 11756 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 15.12 | 92,942 | 3,571 | 0,927 | 0,116 | 0,148 | 0,069 | 0,039 | 1,127 | 1,051 | 0,010 | - | 0,7262 | 8229 | 11748 | - | - | - | - |
| 22.12 | 94,807 | 2,771 | 0,848 | 0,130 | 0,137 | 0,057 | 0,021 | 0,843 | 0,377 | 0,009 | - | 0,7105 | 8237 | 11892 | - | - | - | - |
| 31.12 | 93,463 | 3,360 | 0,882 | 0,111 | 0,145 | 0,061 | 0,026 | 1,075 | 0,872 | 0,005 | - | 0,7213 | 8221 | 11778 | - | - | - | - |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис