ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-9

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) КС-15

# газопроводу «Союз» за період

# з 01.12 по 31.12.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 07 | 96,369 | 1,974 | 0,605 | 0,097 | 0,094 | 0,033 | 0,008 | 0,681 | 0,131 | 0,008 |  | 0,696 | 8164 | 11907 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,680 | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 96,410 | 1,929 | 0,597 | 0,097 | 0,094 | 0,034 | 0,009 | 0,696 | 0,126 | 0,008 |  | 0,696 | 8160 | 11904 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,694 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 96,534 | 1,856 | 0,562 | 0,088 | 0,085 | 0,031 | 0,008 | 0,704 | 0,124 | 0,008 |  | 0,695 | 8145 | 11895 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,703 | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 96,536 | 1,849 | 0,558 | 0,088 | 0,084 | 0,031 | 0,008 | 0,714 | 0,124 | 0,008 | - 12,4 | 0,695 | 8144 | 11893 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,713 | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.12.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                               Доброчинська  І.Д.               				                     31.12.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата