### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12 | 94,431 | 3,072 | 0,762 | 0,123 | 0,144 | 0,069 | 0,023 | 0,787 | 0,579 | 0,010 |  | 0,7137 | 8237 | 11865 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 03.12 | 97,067 | 1,825 | 0,232 | 0,041 | 0,032 | 0,010 | 0,001 | 0,620 | 0,163 | 0,009 |  | 0,6885 | 8078 | 11857 |  |  |  |  |
| 08.12 | 97,023 | 1,849 | 0,239 | 0,043 | 0,034 | 0,011 | 0,001 | 0,625 | 0,166 | 0,010 |  | 0,6889 | 8081 | 11857 |  |  |  |  |
| 15.12 | 96,997 | 1,881 | 0,238 | 0,045 | 0,035 | 0,011 | 0,001 | 0,607 | 0,176 | 0,008 |  | 0,6892 | 8084 | 11860 |  |  |  |  |
| 22.12 | 96,974 | 1,857 | 0,235 | 0,041 | 0,032 | 0,015 | 0,001 | 0,612 | 0,223 | 0,010 |  | 0,6896 | 8078 | 11847 |  |  |  |  |
| 29.12 | 97,099 | 1,769 | 0,243 | 0,044 | 0,035 | 0,012 | 0,001 | 0,633 | 0,155 | 0,009 |  | 0,6885 | 8077 | 11856 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігур