УМГ “Львівтрансгаз”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГРС Чагрів  за період  з 01.02.2015р  по 28.02.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.02 | 97,495 | 1,188 | 0,346 | 0,055 | 0,060 | 0,015 | 0,002 | 0,777 | 0,053 | 0,009 |  | 0,6866 | 8058 | 11846 |  |  |  |  |
| 10.02 | 97,117 | 1,384 | 0,384 | 0,056 | 0,064 | 0,020 | 0,005 | 0,819 | 0,142 | 0,009 |  | 0,6897 | 8068 | 11832 |  |  |  |  |
| 17.02 | 95,794 | 2,104 | 0,526 | 0,072 | 0,093 | 0,028 | 0,001 | 0,923 | 0,449 | 0,010 |  | 0,7007 | 8108 | 11793 |  |  |  |  |
| 24.02 | 94,226 | 2,868 | 0,696 | 0,082 | 0,112 | 0,044 | 0,001 | 1,134 | 0,829 | 0,008 |  | 0,7137 | 8141 | 11729 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.