УМГ “Львівтрансгаз”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу КЗУ-2   ГРС Рогатин за період  з 01.02.2015р  по 28.02.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.02 | 94,679 | 2,704 | 0,750 | 0,099 | 0,122 | 0,051 | 0,008 | 0,996 | 0,584 | 0,007 |  | 0,7107 | 8177 | 11806 |  |  |  |  |
| 10.02 | 94,583 | 2,834 | 0,750 | 0,094 | 0,128 | 0,031 | 0,005 | 0,962 | 0,605 | 0,008 |  | 0,7110 | 8181 | 11808 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 17.02 | 94,892 | 2,580 | 0,737 | 0,102 | 0,127 | 0,054 | 0,005 | 0,980 | 0,514 | 0,009 |  | 0,7090 | 8176 | 11818 |  |  |  |  |
| 24.02 | 94,893 | 2,587 | 0,721 | 0,095 | 0,117 | 0,046 | 0,001 | 0,990 | 0,542 | 0,008 |  | 0,7086 | 8165 | 11805 |  |  |  |  |
| 26.02 | 96,074 | 2,200 | 0,686 | 0,118 | 0,125 | 0,034 | 0,002 | 0,625 | 0,126 | 0,010 |  | 0,6995 | 8201 | 11936 |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.