Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Винники,В.Білка

газопроводу ___Івацевичі-Комарно (основна)

за _ лютий___2015р

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.02. | 96,101 | 2,021 | 0,620 | 0,094 | 0,100 | 0,038 | 0,004 | 0,770 | 0,246 | 0,006 | - | 0,699 | 8153 | 11872 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 10.02. | 95,790 | 2,165 | 0,656 | 0,098 | 0,107 | 0,041 | 0,005 | 0,825 | 0,306 | 0,007 | - | 0,702 | 8161 | 11860 | - | - | - | - |
| 17.02. | 95,857 | 2,134 | 0,645 | 0,095 | 0,102 | 0,038 | 0,003 | 0,809 | 0,310 | 0,007 | - | 0,701 | 8155 | 11858 | - | - | - | - |
| 24.02. | 95,742 | 2,178 | 0,655 | 0,096 | 0,106 | 0,041 | 0,006 | 0,833 | 0,336 | 0,007 | - | 0,702 | 8158 | 11852 | - | - | - | - |
| 27.02. | 96,423 | 1,860 | 0,573 | 0,090 | 0,092 | 0,036 | 0,002 | 0,742 | 0,174 | 0,008 | - | 0,696 | 8141 | 11879 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.___________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

_ Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис