ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ Філії УМГ « ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» та прийнятого ПАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальній хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.02.2015р. по 28.02.2015р.

| Чис-ло місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м | Маса механі- чних домішок, г/м3 | Масова концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концент- рація меркап- танової сірки, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1 | Етан С2 | Пропан С3 | Ізо- бутан С4 | Н- Бутан С4 | Пентани | Гекса-ни та вищі С6+вищ. | Азот N2 | Діоксид вуглецю СО2 | Кисень О2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5 | Ізо- пентан С5 | Н- пентан С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 95,844 | 2,288 | 0,770 | 0,110 | 0,125 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,643 | 0,160 |  |  | 0,701 | 8217 | 11939 |  |  |  |
| 2 | 95,835 | 2,292 | 0,772 | 0,110 | 0,125 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,645 | 0,161 |  | -19,4 | 0,701 | 8217 | 11939 |  |  |  |
| 3 | 95,826 | 2,292 | 0,775 | 0,111 | 0,126 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,648 | 0,162 |  | -19,1 | 0,702 | 8217 | 11939 |  |  |  |
| 4 | 95,715 | 2,362 | 0,798 | 0,114 | 0,130 | 0,004 | 0,023 | 0,020 | 0,016 | 0,650 | 0,168 |  | -19,1 | 0,702 | 8226 | 11943 |  |  |  |
| 5 | 95,741 | 2,349 | 0,789 | 0,112 | 0,128 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,652 | 0,168 |  | -19,4 | 0,702 | 8223 | 11941 |  |  |  |
| 6 | 95,739 | 2,347 | 0,788 | 0,112 | 0,128 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,658 | 0,168 |  | -19,4 | 0,702 | 8222 | 11937 |  |  |  |
| 7 | 95,631 | 2,393 | 0,798 | 0,113 | 0,130 | 0,005 | 0,023 | 0,020 | 0,016 | 0,693 | 0,178 |  |  | 0,703 | 8224 | 11935 |  |  |  |
| 8 | 95,677 | 2,364 | 0,784 | 0,111 | 0,128 | 0,004 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,695 | 0,177 |  |  | 0,703 | 8220 | 11932 |  |  |  |
| 9 | 95,778 | 2,304 | 0,764 | 0,108 | 0,125 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,688 | 0,171 |  | -19,8 | 0,702 | 8213 | 11930 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 10 | 95,703 | 2,348 | 0,778 | 0,110 | 0,126 | 0,004 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,692 | 0,179 |  | -20,1 | 0,702 | 8217 | 11931 |  |  |  |
| 11 | 95,785 | 2,292 | 0,766 | 0,108 | 0,124 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,693 | 0,172 |  | -20,1 | 0,702 | 8211 | 11928 |  |  |  |
| 12 | 95,844 | 2,260 | 0,761 | 0,108 | 0,124 | 0,004 | 0,021 | 0,019 | 0,014 | 0,680 | 0,165 |  | -20,4 | 0,701 | 8210 | 11930 |  |  |  |
| 13 | 95,831 | 2,265 | 0,764 | 0,109 | 0,124 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,682 | 0,165 |  | -20,4 | 0,701 | 8210 | 11930 |  |  |  |
| 14 | 95,809 | 2,290 | 0,761 | 0,108 | 0,124 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,682 | 0,165 |  | -20,4 | 0,702 | 8209 | 11926 |  |  |  |
| 15 | 95,772 | 2,296 | 0,767 | 0,109 | 0,125 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,698 | 0,172 |  |  | 0,702 | 8212 | 11928 |  |  |  |
| 16 | 95,771 | 2,304 | 0,774 | 0,110 | 0,126 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,684 | 0,171 |  | -20,8 | 0,702 | 8214 | 11924 |  |  |  |
| 17 | 95,762 | 2,311 | 0,779 | 0,111 | 0,126 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,679 | 0,172 |  | -19,4 | 0,702 | 8216 | 11933 |  |  |  |
| 18 | 95,786 | 2,293 | 0,776 | 0,111 | 0,126 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,014 | 0,680 | 0,169 |  | -20,1 | 0,702 | 8214 | 11932 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 19 | 95,846 | 2,259 | 0,763 | 0,109 | 0,124 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,675 | 0,164 |  | -19,8 | 0,701 | 8210 | 11931 |  |  |  |
| 20 | 95,791 | 2,285 | 0,769 | 0,109 | 0,124 | 0,004 | 0,022 | 0,019 | 0,015 | 0,691 | 0,171 |  | -20,8 | 0,702 | 8212 | 11929 |  |  |  |
| 21 | 95,769 | 2,292 | 0,772 | 0,110 | 0,125 | 0,004 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,698 | 0,172 |  |  | 0,702 | 8212 | 11929 |  |  |  |
| 22 | 95,680 | 2,349 | 0,789 | 0,112 | 0,128 | 0,003 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,700 | 0,179 |  |  | 0,703 | 8219 | 11931 |  |  |  |
| 23 | 95,682 | 2,348 | 0,798 | 0,114 | 0,131 | 0,004 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,686 | 0,176 |  | -19,8 | 0,703 | 8222 | 11935 |  |  |  |
| 24 | 95,732 | 2,329 | 0,803 | 0,116 | 0,133 | 0,004 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,655 | 0,167 |  | -20,8 | 0,702 | 8226 | 11942 |  |  |  |
| 25 | 95,728 | 2,340 | 0,818 | 0,119 | 0,136 | 0,003 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,631 | 0,164 |  | -20,8 | 0,703 | 8232 | 11949 |  |  |  |
| 26 | 95,791 | 2,309 | 0,801 | 0,116 | 0,132 | 0,003 | 0,023 | 0,020 | 0,016 | 0,627 | 0,132 |  | -20,1 | 0,702 | 8226 | 11947 |  |  |  |
| 27 | 95,804 | 2,303 | 0,795 | 0,115 | 0,131 | 0,003 | 0,023 | 0,020 | 0,015 | 0,630 | 0,161 |  | -20,4 | 0,702 | 8225 | 11945 |  |  |  |
| 28 | 95,831 | 2,288 | 0,784 | 0,113 | 0,129 | 0,003 | 0,023 | 0,020 | 0,016 | 0,634 | 0,159 |  |  | 0,702 | 8221 | 11943 |  |  |  |

Начальник Одеського ЛВУМГ ____________________________________ Девдера Б.П.

Інженер з метрології І категорії ____________________________________ Басистюк А.В.

Примітка: Для споживачів Одеської області.