### Філії УМГ “Львівтрансгаз”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-832/09

#### Видане  23.12.09р.Чинне до 22.12.14р.                                           ПРОТОКОЛ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.02.2015р. по 28.02.2015 р.

| Число місяця . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.02 | 96,323 | 1,831 | 0,591 | 0,082 | 0,112 | 0,034 | 0,007 | 0,879 | 0,131 | 0,010 | -2,2 | 0,6968 | 8137 | 11869 |  |  |  |  |
| 10.02 | 94,685 | 2,655 | 0,741 | 0,104 | 0,116 | 0,049 | 0,020 | 1,061 | 0,558 | 0,011 | -5,7 | 0,7106 | 8173 | 11800 |  |  |  |  |
| 17.02 | 94,797 | 2,629 | 0,733 | 0,103 | 0,116 | 0,048 | 0,019 | 0,998 | 0,547 | 0,010 | -11,1 | 0,7098 | 8175 | 11810 |  |  |  |  |
| 24.02 | 94,810 | 2,618 | 0,730 | 0,103 | 0,115 | 0,046 | 0,018 | 1,000 | 0,552 | 0,008 | -6,4 | 0,7097 | 8173 | 11807 |  |  |  |  |
| 25.02 | 96,430 | 1,875 | 0,605 | 0,082 | 0,114 | 0,033 | 0,008 | 0,734 | 0,109 | 0,010 | -10,3 | 0,6963 | 8156 | 11900 |  |  |  |  |

Примітка: за 24.02.15 та 25.02.15Крім споживачів ГРС газопроводу КЗУ-1

Начальник ЛВДС                                                                                В.М. Курчинський

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур