ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

## переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводі Івацевичі-Долина  ІІ

## за період  з 01 лютого  по 28 лютого 2015р.

## від слідуючих ГРС: Кортеліси

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02.15 | 96.597 | 1.756 | 0.459 | 0.071 | 0.073 | 0.001 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.831 | 0.175 | 0.005 |  | 8105 | 11848 | 0.6939 |  |  |  |
| 19.02.15 | 96.838 | 1.636 | 0.429 | 0.069 | 0.069 | 0.001 | 0.016 | 0.010 | 0.002 | 0.790 | 0.135 | 0.005 |  | 8097 | 11854 | 0.6919 |  |  |  |
| 26.02.15 | 96.623 | 1.747 | 0.450 | 0.072 | 0.074 | 0.001 | 0.019 | 0.012 | 0.004 | 0.827 | 0.165 | 0.006 |  | 8105 | 11850 | 0.6937 | не виявл. | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС – Кортеліси і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець