УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводі Івацевичі-Долина  ІІ

за квітень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Кортеліси

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.15 | 96.283 | 1.960 | 0.597 | 0.093 | 0.094 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.776 | 0.151 | 0.006 |  | 8152 | 11886 | 0.6972 |  |  |  |
| 07.04.15 | 95.978 | 2.134 | 0.671 | 0.105 | 0.107 | 0.002 | 0.020 | 0.014 | 0.005 | 0.761 | 0.197 | 0.006 |  | 8174 | 11894 | 0.7000 |  |  |  |
| 15.04.15 | 96.254 | 1.978 | 0.611 | 0.094 | 0.096 | 0.002 | 0.019 | 0.012 | 0.004 | 0.753 | 0.172 | 0.005 |  | 8154 | 11887 | 0.6975 |  |  |  |
| 22.04.15 | 95.991 | 2.115 | 0.652 | 0.103 | 0.105 | 0.001 | 0.021 | 0.014 | 0.005 | 0.792 | 0.195 | 0.006 |  | 8168 | 11887 | 0.6997 | не виявл | не виявл | не виявл |
| 29.04.15 | 96.979 | 2.111 | 0.646 | 0.102 | 0.105 | 0.001 | 0.020 | 0.013 | 0.004 | 0.794 | 0.218 | 0.007 |  | 8164 | 11880 | 0.6998 |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС – Кортеліси і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік							          М.П. Горобець