УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне  І, ІІ

за квітень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Луцьк, Берестечко і на АГНКС-Луцьк

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.15 | 97.082 | 1.615 | 0.339 | 0.054 | 0.049 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.724 | 0.113 | 0.006 |  | 8082 | 11856 | 0.6892 |  |  |  |
| 15.04.15 | 97.731 | 1.880 | 0.319 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.711 | 0.222 | 0.005 |  | 8092 | 11845 | 0.6921 |  |  |  |
| 23.04.15 | 96.284 | 1.990 | 0.447 | 0.064 | 0.067 | 0.001 | 0.014 | 0.010 | 0.004 | 0.789 | 0.324 | 0.006 |  | 8106 | 11828 | 0.6963 |  |  |  |
| 28.04.15 | 94.172 | 2.953 | 0.675 | 0.085 | 0.114 | 0.001 | 0.027 | 0.019 | 0.012 | 1.067 | 0.869 | 0.006 |  | 8151 | 11736 | 0.7146 | не виявл. | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Луцьк і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець