УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за квітень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04.15 | 96.257 | 1.994 | 0.513 | 0.078 | 0.082 | 0.002 | 0.016 | 0.011 | 0.004 | 0.792 | 0.245 | 0.006 |  | 8127 | 11854 | 0.6969 |  |  |  |
| 14.04.15 | 96.363 | 1.939 | 0.491 | 0.073 | 0.076 | 0.002 | 0.016 | 0.010 | 0.004 | 0.782 | 0.238 | 0.006 |  | 8120 | 11851 | 0.6959 |  |  |  |
| 21.04.15 | 96.364 | 1.962 | 0.481 | 0.075 | 0.077 | 0.001 | 0.017 | 0.011 | 0.002 | 0.784 | 0.220 | 0.006 |  | 8121 | 11855 | 0.6958 |  |  |  |
| 28.04.15 | 94.783 | 2.715 | 0.561 | 0.074 | 0..089 | 0.001 | 0.020 | 0.013 | 0.007 | 1.007 | 0.724 | 0.006 |  | 8126 | 11750 | 0.7087 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і видповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець