УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу-відгалуженню з ПВВГ УКПГ Локачі до замірної дільниці ГРС-Локачі

від ГРС-Локачі

## за квітень 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.04.15 | 94.841 | 2.675 | 0.547 | 0.069 | 0.090 | 0.000 | 0.025 | 0.021 | 0.033 | 1.018 | 0.675 | 0.006 |  | 8135 | 11763 | 0.7087 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 30.04.15 | 89.918 | 4.926 | 1.091 | 0.118 | 0.190 | 0.002 | 0.048 | 0.036 | 0.088 | 1.662 | 1.916 | 0.005 |  | 8252 | 11573 | 0.7516 | не виявл | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС - Локачі і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець