Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу КЗУ-2   ГРС Рогатин за період  з 01.04.2015р  по 30.04.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2)9 о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 96,404 | 1,898 | 0,611 | 0,097 | 0,098 | 0,035 | 0,001 | 0,729 | 0,118 | 0,009 |  | 0,6964 | 8156 | 11899 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 14.04 | 91,339 | 4,148 | 0,869 | 0,108 | 0,155 | 0,100 | 0,006 | 1,611 | 1,656 | 0,008 |  | 0,7382 | 8170 | 11566 |  |  |  |  |
| 21.04 | 90,125 | 4,876 | 1,091 | 0,120 | 0,196 | 0,104 | 0,010 | 1,591 | 1,879 | 0,008 |  | 0,7489 | 8240 | 11578 |  |  |  |  |
| 28.04 | 90,140 | 4,820 | 1,138 | 0,126 | 0,210 | 0,104 | 0,002 | 1,549 | 1,904 | 0,007 |  | 0,7494 | 8245 | 11582 |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.