Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГРС Чагрів  за період  з 01.04.2015р  по 30.04.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 91,853 | 4,129 | 0,919 | 0,103 | 0,151 | 0,064 | 0 | 1,378 | 1,394 | 0,009 |  | 0,7333 | 8201 | 11650 |  |  |  |  |
| 14.04 | 92,637 | 3,592 | 0,800 | 0,101 | 0,134 | 0,074 | 0,005 | 1,456 | 1,192 | 0,009 |  | 0,7267 | 8162 | 11650 |  |  |  |  |
| 21.04 | 91,362 | 4,379 | 0,933 | 0,105 | 0,157 | 0,071 | 0,005 | 1,424 | 1,556 | 0,008 |  | 0,7375 | 8207 | 11624 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 28.04 | 91,463 | 4,321 | 0,919 | 0,102 | 0,154 | 0,072 | 0,008 | 1,400 | 1,554 | 0,007 |  | 0,7368 | 8204 | 11625 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.