ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 10-3

# переданого  Кременчуцьким  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кіровоградгаз» (Кіровоградська область) ГРС Крюків

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.04 по 30.04.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 07 | 91,428 | 4,177 | 0,997 | 0,113 | 0,190 | 0,086 | 0,039 | 1,368 | 1,600 | 0,002 |  | 0,739 | 8227 | 11636 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,365 | 1,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 91,360 | 4,115 | 1,073 | 0,119 | 0,204 | 0,085 | 0,039 | 1,051 | 1,952 | 0,002 |  | 0,743 | 8233 | 11617 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,049 | 1,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 91,314 | 4,025 | 1,106 | 0,118 | 0,211 | 0,095 | 0,047 | 0,789 | 2,295 | 0 | - 11,1 | 0,746 | 8231 | 11590 | відсутні | < 0,001 | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,787 | 2,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						30.04.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії  ВХАЛ                                                            Доброчинська І.Д.               					                     30.04.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата