УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Вузлове, ГРС Оглядів,ГРС  Лопатин, ГРС Завидче, ГРС Броди, ГРС Корсів

по газопроводу Кам’янка-Бузька – Рівне I, II   за період

з 01.04.2015р.   по   30.04.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.15 | 91,192 | 4,430 | 0,894 | 0,101 | 0,152 | 0,085 | 0,023 | 1,339 | 1,780 | 0,004 |  | 8202 | 0,740 | 11595 |  |  |  |
| 08.04.15 | 96,399 | 1,890 | 0,598 | 0,093 | 0,096 | 0,035 | 0,004 | 0,724 | 0,156 | 0,005 |  | 8151 | 0,697 | 11891 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 15.04.15 | 97,347 | 1,438 | 0,275 | 0,046 | 0,040 | 0,015 | 0,001 | 0,743 | 0,090 | 0,005 |  | 8059 | 0,687 | 11844 |  |  |  |
| 22.04.15 | 94,829 | 2,664 | 0,600 | 0,081 | 0,099 | 0,047 | 0,011 | 0,984 | 0,681 | 0,004 |  | 8141 | 0,709 | 11769 |  |  |  |
| 29.04.15 | 96,630 | 1,924 | 0,428 | 0,066 | 0,062 | 0,025 | 0,001 | 0,703 | 0,156 | 0,005 |  | 8118 | 0,693 | 11873 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.