УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ «Львівгаз»

ГРС Добротвір, ГРС Сокаль, ГРС Корчин, ГРС Червоноград

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з  01.04.2015р.   по  30.04.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.15 | 93,746 | 3,206 | 0,621 | 0,075 | 0,100 | 0,050 | 0,009 | 1,113 | 1,075 | 0,005 |  | 8136 | 0,718 | 11688 |  |  |  |
| 09.04.15 | 96,904 | 1,680 | 0,402 | 0,063 | 0,061 | 0,022 | 0,002 | 0,730 | 0,131 | 0,005 |  | 8098 | 0,691 | 11862 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 15.04.15 | 95,840 | 2,220 | 0,440 | 0,064 | 0,070 | 0,032 | 0,006 | 0,858 | 0,465 | 0,005 |  | 8106 | 0,700 | 11797 |  |  |  |
| 22.04.15 | 92,992 | 3,536 | 0,771 | 0,091 | 0,129 | 0,068 | 0,020 | 1,163 | 1,226 | 0,004 |  | 8176 | 0,725 | 11684 |  |  |  |
| 29.04.15 | 96,973 | 1,695 | 0,354 | 0,056 | 0,052 | 0,021 | 0,001 | 0,696 | 0,147 | 0,005 |  | 8091 | 0,690 | 11859 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.