УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 квітня по  30 квітня 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 06 | 97,119 | 0,761 | 0,530 | 0,136 | 0,192 | 0,143 | 0,043 | 0,950 | 0,118 | 0,008 | - | 0,696 | 8124 | 11855 | - | - | - |  |
| 14 | 99,043 | 0,184 | 0,078 | 0,030 | 0,024 | 0,030 | 0,002 | 0,494 | 0,109 | 0,006 | - | 0,676 | 7972 | 11816 | - | - | - |  |
| 22 | 99,048 | 0,183 | 0,078 | 0,032 | 0,024 | 0,028 | 0,002 | 0,490 | 0,108 | 0,007 | +6,4 | 0,676 | 7972 | 11817 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Керівник____________Опарського ВУ ПЗГ___________________Біляк І.Б.          __________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант ______В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ____________ Гнатків О.Б.________________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата