УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Стрептів, Почапи, Бортків, Буськ, Золочів, Звижень, Підкамінь, Новоселище, Ремезівці

по газопроводу КЗУ   за період

з  07.04.2015р.   по  30.04.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04.15 | 96,875 | 1,789 | 0,328 | 0,051 | 0,046 | 0,016 | 0,001 | 0,721 | 0,168 | 0,005 |  | 8086 | 0,691 | 11850 |  |  |  |
| 14.04.15 | 97,163 | 1,578 | 0,302 | 0,046 | 0,042 | 0,015 | 0,001 | 0,736 | 0,112 | 0,005 |  | 8071 | 0,688 | 11848 |  |  |  |
| 21.04.15 | 97,089 | 1,646 | 0,302 | 0,047 | 0,043 | 0,016 | 0,001 | 0,726 | 0,125 | 0,005 |  | 8075 | 0,689 | 11850 | не виявл | не виявл. | не виявл. |
| 28.04.15 | 96,637 | 1,928 | 0,414 | 0,062 | 0,057 | 0,022 | 0,002 | 0,711 | 0,162 | 0,005 |  | 8113 | 0,693 | 11868 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.