08,4Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”__ГРС Липники,Пустомити_____

газопроводу _ Угерсько – Львів  Ø 1000 мм.___________________

за   квітень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.04 | 96,694 | 1,715 | 0,536 | 0,087 | 0,087 | 0,033 | 0,003 | 0,708 | 0,128 | 0,009 | - | 0,694 | 8132 | 11885 | - | - | - | - |
| 16.04 | 93,732 | 2,983 | 0,621 | 0,075 | 0,108 | 0,054 | 0,010 | 1,149 | 1,260 | 0,008 | - | 0,719 | 8107 | 11636 | - | - | - | - |
| 22.04 | 92,386 | 3,663 | 0,827 | 0,092 | 0,143 | 0,076 | 0,018 | 1,347 | 1,441 | 0,007 | - | 0,730 | 8164 | 11623 | Не вияв | Не вияв | Не вияв | - |
| 29.04 | 97,041 | 1,216 | 0,314 | 0,045 | 0,063 | 0,049 | 0,014 | 0,766 | 0,484 | 0,008 | - | 0,692 | 8034 | 11759 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ____  Саловський Б.Й_____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис