Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Винники,В.Білка,»Провесінь»

газопроводу ___Івацевичі-Комарно (основна)

за _ квітень__2015р

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 97,111 | 1,624 | 0,320 | 0,052 | 0,046 | 0,013 | 0,00 | 0,714 | 0,111 | 0,009 | - | 0,689 | 8078 | 11855 | - | - | - | - |
| 14.04 | 97,373 | 1,451 | 0,275 | 0,046 | 0,041 | 0,013 | 0,001 | 0,683 | 0,108 | 0,009 | - | 0,687 | 8063 | 11850 | - | - | - | - |
| 21.04 | 97,090 | 1,606 | 0,351 | 0,057 | 0,051 | 0,021 | 0,001 | 0,695 | 0,120 | 0,008 | - | 0,690 | 8087 | 11861 | Не вияв | Не вияв | Не вияв | - |
| 28.04 | 97,402 | 1,416 | 0,305 | 0,049 | 0,045 | 0,016 | 0,001 | 0,643 | 0,116 | 0,007 | - | 0,687 | 8069 | 11857 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.___________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

_ Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис