Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Яворівському УГГГ ПАТ “Львівгаз”	ГРС Городок,

Переданого   _____________________та прийнятого______________  ГВС(ПВВГ,СВГ)_ГРС “Сірка” Яворів(зам.зКомарна)

Газопроводу_______________________________за період з__  01.04.2015р.________________по___30.04.2015р.______

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.04. | 97,518 | 1,031 | 0,237 | 0,066 | 0,055 | 0,066 | 0,029 | 0,812 | 0,178 | 0,008 |  | 8045 | 0,688 | 11812 |  |  |  |  |
| 15.04. | 97,858 | 0,370 | 0,208 | 0,088 | 0,075 | 0,089 | 0,039 | 0,996 | 0,269 | 0,008 |  | 7995 | 0,688 | 11746 |  |  |  |  |
| 21.04. | 97,668 | 0,514 | 0,223 | 0,089 | 0,077 | 0,093 | 0,076 | 0,998 | 0,254 | 0,008 |  | 8019 | 0,690 | 11763 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата