Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Яворівському УГГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого   _____________________та прийнятого_________________________  ГВС(ПВВГ,СВГ)_  ГРС Андріянів____

Газопроводу_______________________________за період з__  01.04.2015р.________________по___30.04.2015р.______

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.04. | 96,649 | 1,712 | 0,543 | 0,088 | 0,091 | 0,046 | 0,006 | 0,721 | 0,138 | 0,006 |  | 8136 | 0,695 | 11885 |  |  |  |  |
| 14.04. | 94,560 | 2,507 | 0,518 | 0,066 | 0,090 | 0,051 | 0,013 | 1,207 | 0,952 | 0,006 |  | 8078 | 0,711 | 11662 |  |  |  |  |
| 20.04. | 93,378 | 3,047 | 0,740 | 0,083 | 0,126 | 0,069 | 0,036 | 1,203 | 1,313 | 0,005 |  | 8134 | 0,723 | 11640 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 27.04. | 97,765 | 0,300 | 0,161 | 0,073 | 0,060 | 0,060 | 0,010 | 0,869 | 0,206 | 0,008 |  | 7997 | 0,683 | 11760 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата