Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Яворівському УГГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого   _____________________та прийнятого__________________  ГВС(ПВВГ,СВГ)  _____ГРС Комарно___________

Газопроводу_______________________________за період з__  01.04.2015р.________________по___30.04.2015р.______

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.04. | 97,804 | 0,366 | 0,207 | 0,092 | 0,076 | 0,097 | 0,033 | 1,034 | 0,282 | 0,009 |  | 7991 | 0,688 | 11737 |  |  |  |  |
| 14.04. | 97,652 | 0,396 | 0,236 | 0,099 | 0,089 | 0,106 | 0,044 | 1,082 | 0,287 | 0,009 |  | 8002 | 0,690 | 11738 |  |  |  |  |
| 21.04. | 97,496 | 0,420 | 0,256 | 0,107 | 0,101 | 0,114 | 0,050 | 1,150 | 0,296 | 0,010 |  | 8008 | 0,691 | 11732 |  |  |  |  |
| 29.04. | 97,445 | 0,413 | 0,253 | 0,108 | 0,101 | 0,117 | 0,051 | 1,208 | 0,294 | 0,010 |  | 8004 | 0,692 | 11723 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата