Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Самбірському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого                     ___________та прийнятого____________________________ГВС(ПВВГ,СВГ) __ГРС Судова Вишня__

Газопроводу_______________________________за період з___01.04.2015р.______________по___30.04.2015р._________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04. | 98,703 | 0,237 | 0,069 | 0,035 | 0,011 | 0,036 | 0,005 | 0,682 | 0,213 | 0,009 |  | 7951 | 0,678 | 11764 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 15.04. | 98,779 | 0,222 | 0,061 | 0,031 | 0,010 | 0,024 | 0,004 | 0,665 | 0,195 | 0,009 |  | 7947 | 0,678 | 11766 |  |  |  |  |
| 20.04. | 98,724 | 0,232 | 0,067 | 0,037 | 0,013 | 0,027 | 0,016 | 0,667 | 0,210 | 0,007 |  | 7954 | 0,678 | 11768 |  |  |  |  |
| 28.04. | 98,833 | 0,215 | 0,059 | 0,028 | 0,011 | 0,023 | 0,002 | 0,648 | 0,173 | 0,008 |  | 7949 | 0,677 | 11773 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата

Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Самбірському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”              ГРС Воютичі,ГРС Луки, ГРС Лютовисько,ГРС Турка,

Переданого                     ___________та прийнятого  _ ГРС Бабино,ГРС Ст.Самбір,ГРС Міженець,ГРС Хирів __________

Газопроводу_______________________________за період з___01.04.2015р.____________ по___30.04.2015р.______

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.04. | 97,071 | 1,639 | 0,321 | 0,052 | 0,047 | 0,030 | 0,003 | 0,720 | 0,111 | 0,006 |  | 8085 | 0,689 | 11859 |  |  |  |  |
| 06.04. | 97,152 | 1,581 | 0,319 | 0,053 | 0,047 | 0,021 | 0,003 | 0,700 | 0,118 | 0,006 |  | 8080 | 0,689 | 11857 |  |  |  |  |
| 14.04. | 97,463 | 1,390 | 0,261 | 0,041 | 0,036 | 0,018 | 0,002 | 0,669 | 0,115 | 0,005 |  | 8058 | 0,686 | 11847 |  |  |  |  |
| 20.04. | 97,474 | 1,335 | 0,269 | 0,047 | 0,043 | 0,022 | 0,005 | 0,679 | 0,120 | 0,006 |  | 8058 | 0,687 | 11846 |  |  |  |  |
| 27.04. | 97,246 | 1,518 | 0,326 | 0,056 | 0,051 | 0,024 | 0,006 | 0,639 | 0,129 | 0,005 |  | 8084 | 0,689 | 11864 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата

Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Самбірському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого                     ___________та прийнятого____________________________ГВС(ПВВГ,СВГ) ___ ГРС Рудки______

Газопроводу_______________________________за період з___01.04.2015р.______________по__30.04.2015р.__________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.04. | 98,950 | 0,200 | 0,071 | 0,047 | 0,017 | 0,042 | 0,005 | 0,464 | 0,197 | 0,007 |  | 7973 | 0,677 | 11804 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 16,04. | 98,853 | 0,204 | 0,070 | 0,042 | 0,024 | 0,062 | 0,076 | 0,452 | 0,209 | 0,008 |  | 8000 | 0,680 | 11820 |  |  |  |  |
| 22.04. | 98,797 | 0,228 | 0,114 | 0,056 | 0,044 | 0,056 | 0,020 | 0,446 | 0,232 | 0,007 |  | 7994 | 0,680 | 11813 |  |  |  |  |
| 28.04. | 98,954 | 0,187 | 0,060 | 0,035 | 0,015 | 0,043 | 0,007 | 0,483 | 0,208 | 0,008 |  | 7966 | 0,677 | 11831 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ________________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік__________________________________________________________________О.Іваненко____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата