Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Яворівському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого   __________                 та прийнятого_____________ГВС(ПВВГ,СВГ) ГРС Новояворівськ(зам. 3кгс/см2 6кгс/см2  )

Газопроводу_______________________________за період з____01.04.2015р.__________ по___30.04.2015р._________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.04. | 99,152 | 0,154 | 0,038 | 0,013 | 0,006 | 0,010 | 0,002 | 0,498 | 0,119 | 0,008 |  | 7951 | 0,674 | 11801 |  |  |  |  |
| 15.04. | 99,115 | 0,159 | 0,040 | 0,013 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,540 | 0,113 | 0,007 |  | 7948 | 0,674 | 11795 |  |  |  |  |
| 21.04. | 97,388 | 0,837 | 0,266 | 0,085 | 0,076 | 0,090 | 0,073 | 0,945 | 0,231 | 0,009 |  | 8049 | 0,691 | 11791 |  |  |  |  |
| 23.04. | 99,176 | 0,144 | 0,034 | 0,010 | 0,005 | 0,007 | 0,002 | 0,501 | 0,113 | 0,008 |  | 7949 | 0,674 | 11800 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата