Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Самбірському УГГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого   _____________________та прийнятого______________  ГВС(ПВВГ,СВГ)             _____ГРС Самбір_____

Газопроводу_______________________________за період з__  01.04.2015р.________________по___30.04.2015р.______

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.04. | 97,071 | 1,639 | 0,321 | 0,052 | 0,047 | 0,030 | 0,003 | 0,720 | 0,111 | 0,006 |  | 8085 | 0,689 | 11859 |  |  |  |  |
| 06.04. | 97,152 | 1,581 | 0,319 | 0,053 | 0,047 | 0,021 | 0,003 | 0,700 | 0,118 | 0,006 |  | 8080 | 0,689 | 11857 |  |  |  |  |
| 14.04. | 97,463 | 1,390 | 0,261 | 0,041 | 0,036 | 0,018 | 0,002 | 0,669 | 0,115 | 0,005 |  | 8058 | 0,686 | 11847 |  |  |  |  |
| 20.04. | 97,474 | 1,335 | 0,269 | 0,047 | 0,043 | 0,022 | 0,005 | 0,679 | 0,120 | 0,006 |  | 8058 | 0,687 | 11846 |  |  |  |  |
| 28.04. | 98,316 | 0,705 | 0,180 | 0,043 | 0,035 | 0,029 | 0,003 | 0,530 | 0,151 | 0,008 |  | 8016 | 0,681 | 11831 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата