УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Великі Мости

по газопроводу Івацевичі-Долина , ІІІ   за період

з  07.04.2015р.   по 30.04.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04.15 | 96,884 | 1,785 | 0,327 | 0,051 | 0,046 | 0,017 | 0,001 | 0,716 | 0,168 | 0,005 |  | 8086 | 0,691 | 11850 |  |  |  |
| 14.04.15 | 97,173 | 1,575 | 0,302 | 0,047 | 0,043 | 0,015 | 0,000 | 0,726 | 0,114 | 0,005 |  | 8071 | 0,688 | 11849 |  |  |  |
| 21.04.15 | 97,100 | 1,640 | 0,301 | 0,047 | 0,043 | 0,016 | 0,001 | 0,724 | 0,123 | 0,005 |  | 8075 | 0,689 | 11850 | не виявл. | не вияв. | не виявл. |
| 28.04.15 | 96,633 | 1,921 | 0,415 | 0,066 | 0,061 | 0,023 | 0,002 | 0,714 | 0,159 | 0,006 |  | 8115 | 0,693 | 11869 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.							Куровська Н.І.