УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Кам.-Бузька, Новий Став, Жовква, Добросин, Колодно, Новий Яричів, В.Жовтанецька, Задвір’я

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з 08.04.2015р.   по  30.04.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.15 | 97,000 | 1,690 | 0,336 | 0,053 | 0,048 | 0,017 | 0,000 | 0,721 | 0,130 | 0,005 |  | 8085 | 0,690 | 11855 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 15.04.15 | 97,477 | 1,349 | 0,268 | 0,042 | 0,038 | 0,015 | 0,001 | 0,690 | 0,115 | 0,005 |  | 8054 | 0,686 | 11843 |  |  |  |
| 22.04.15 | 97,143 | 1,537 | 0,348 | 0,056 | 0,053 | 0,020 | 0,002 | 0,702 | 0,133 | 0,006 |  | 8081 | 0,689 | 11854 |  |  |  |
| 29.04.15 | 96,856 | 1,759 | 0,395 | 0,060 | 0,053 | 0,020 | 0,002 | 0,690 | 0,160 | 0,005 |  | 8100 | 0,691 | 11863 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.